## Slide 1
FUNDAMENTOS DE TICs
Conversión a formato de Punto Flotante

## Slide 2
Para convertir un número real a un formato en punto o coma flotante, según la Norma IEEE 754, se tiene que seguir una serie de pasos que garantizan el éxito. Veámoslo con un ejemplo:
Se desea convertir a formato de punto flotante
IEEE 754 al número en base hexadecimal
- 13A,7C H
Para ello siempre debe conocerse la norma de formato de punto flotante que va a ser utilizada:

## Slide 3
NORMA DE FORMATO DE PUNTO FLOTANTE
IEEE 754 Simple precisión
TOTAL DE BITS: 32 bits para la representación
NORMALIZACIÓN: Coma a la derecha del MSB
(bit más significativo)
1º BIT: implícito (no se escribe).
SIGNO: 1 bit. 0 = POSITIVO. 1 = NEGATIVO.
EXPONENTE: en exceso 127
MANTISA: en binario.
Utilizá esta lista de elementos de la norma para hacer tus ejercicios!!!!

## Slide 4
¿¿¿Cuáles son los pasos a seguir para cambiar a formato de punto flotante???

## Slide 5
Puede compararse con el armado de un rompecabezas

## Slide 6
Así se NORMALIZA con COMA a la
DERECHA DEL BIT MÁS SIGNIFICATIVO (BMS)
Número: + 10101,0101011111
Corremos la coma a la DERECHA del Bit Más Significativo
+ 1,0101,0101011111
Ahora la coma está acá < ---- Antes la coma estaba aquí
Corrimos la coma 4 lugares
El número se ACHICÓ, ENTONCES HAY QUE AGRANDARLO PARA QUE QUEDE COMO EL NÚMERO ORIGINAL.
PARA LOGRARLO MULTIPLICAMOS POR UN NÚMERO GRANDE:
10 +4 = 10000
(Exponente +4 porque corrimos
4 lugares la coma hacia la DERECHA)
+ 1,0101,0101011111 x 10 +4

## Slide 7
Así se NORMALIZA con COMA a la
DERECHA DEL BIT MÁS SIGNIFICATIVO (BMS)
Número: + 0,000000010101
Corremos la coma a la DERECHA del Bit Más Significativo
+ 0,00000001,0101
Antes la coma estaba aquí -------- > Ahora la coma está acá
Corrimos la coma 8 lugares
El número se AGRANDÓ, ENTONCES HAY QUE ACHICARLO PARA QUE QUEDE COMO EL NÚMERO ORIGINAL.
PARA LOGRARLO MULTIPLICAMOS POR UN NÚMERO CHICO:
10 -8 = 0,00000001
(Exponente -8 porque corrimos
8 lugares la coma hacia la IZQUIERDA)
+ 1,0101 x 10 -8

## Slide 8
S | EXPONENTE |  |  |  |  |  |  |  | MANTISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 8 bits |  |  |  |  |  |  |  | 23 bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Se trata de modificar el número y rearmarlo ubicando CADA COSA EN SU LUGAR.
Aquí se presenta la plantilla base diseñada de acuerdo a la norma
32 bits
S = SIGNO: 1 bit

## Slide 9
1º Paso
El primer paso es pasar el número a binario, es decir, a base dos (si no estuviera ya en esta base).
Para hacerlo podemos utilizar de ser posible el método de pasaje directo.
En nuestro ejemplo:
        1 3 A , 7 C H
-0001
0011
1010 ,
0111
11002
No olvidar considerar el signo del número!!!!

## Slide 10
2º Paso
El segundo paso es normalizar el número en base dos. Para ello se debe considerar la regla de normalización enunciada en el ejercicio.
En este caso la regla es normalizar con la coma a la derecha del bit más significativo (MSB).
En nuestro ejemplo:
- 1,0011101001111100 x 2+8
No olvidar el signo de la mantisa!!!
Base del sistema binario
Considerar el signo del exponente

## Slide 11
S | EXPONENTE |  |  |  |  |  |  |  | MANTISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 8 bits |  |  |  |  |  |  |  | 23 bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vamos ubicando las partes en la plantilla.
Ubicamos el signo del número.
En este caso es un número NEGATIVO, por lo tanto el valor del signo según la norma es 1
32 bits
S = SIGNO: 1 bit
1

## Slide 12
3º Paso
Ahora, a ocuparse del exponente!!! Si bien no está enunciado explícitamente, al tener un exceso de 127, nos indica que la cantidad de bits a utilizar para el exponente es ocho.
La fórmula para el exponente es:
E = XS + p
Donde:
E es el exponente resultante
XS es el exceso
P es la potencia a la que está elevada la base.

## Slide 13
En nuestro ejemplo:
E = XS + p
E = 127 + 8 = 135
En binario y con ocho bits:
13510 = 100001112

## Slide 14
S | EXPONENTE |  |  |  |  |  |  |  | MANTISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 8 bits |  |  |  |  |  |  |  | 23 bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Seguimos ubicando las partes en la plantilla.
En este momento ubicamos el exponente.
32 bits
S = SIGNO: 1 bit
1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 15
4º Paso
Como ya resolvimos el exponente, lo que nos queda es la mantisa.
En nuestro ejemplo:
- 1,0011101001111100
Lo primero a tener en cuenta es cuántos bits nos quedan para representar la mantisa.
Total de bits: 32
Signo: 1 bit
Exponente: 8 bits
Mantisa: 23 bits

## Slide 16
Observamos que tenemos 16 bits a la derecha de la coma, es decir que nos faltan 7 bits. Como NO PUEDE HABER BLANCOS EN LA REPRESENTACIÓN, rellenamos el faltante con ceros:
- 1,0011101001111100
0000000
Pero la norma dice que el bit más significativo es IMPLÍCITO (está OCULTO, no se ve). Esto quiere decir que no se representa.
- 1,0011101001111100
0000000
Atención!!
Sólo se toman los bits de la mantisa sin el signo, que en el Paso 2 ya ubicamos en el primer lugar de la izquierda.

## Slide 17
S | EXPONENTE |  |  |  |  |  |  |  | MANTISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 8 bits |  |  |  |  |  |  |  | 23 bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Finalizamos ubicando la mantisa obtenida.
32 bits
S = SIGNO: 1 bit
1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5º Paso

## Slide 18
Entonces la representación del número
-13A,7C H
es
11000011100111010011111000000000

## Slide 19
Ejemplo 2:
Se desea convertir a formato de punto flotante al número en base hexadecimal
+ 0,0BA2 H
En la norma de punto flotante IEEE 754.

## Slide 20
NORMA DE FORMATO DE PUNTO FLOTANTE
IEEE 754 Simple precisión
TOTAL DE BITS: 32 bits para la representación
NORMALIZACIÓN: Coma a la derecha del MSB
(bit más significativo)
1º BIT: implícito (no se escribe).
SIGNO: 1 bit. 0 = POSITIVO. 1 = NEGATIVO.
EXPONENTE: en exceso 127
MANTISA: en binario.

## Slide 21
1º Paso
El primer paso es pasar el número a binario, es decir, a base dos (si no estuviera ya en esta base).
Para hacerlo podemos utilizar de ser posible el método de pasaje directo.
En nuestro ejemplo:
        + 0 , 0 B A 2 H
+ 0000
, 0000
1011
1010
00102
Similar al método realizado en el ejemplo 1
LA COMA ESTÁ AQUÍ

## Slide 22
2º Paso
El segundo paso es normalizar el número en base dos. Para ello se debe considerar la regla de normalización.
La regla es normalizar con la coma a la derecha del bit más significativo (MSB).
En nuestro ejemplo 2, CORRIMOS LA COMA 5 LUGARES HACIA LA DERECHA . La mantisa se agrandó, por eso hay que multiplicarla por una POTENCIA NEGATIVA para que siga siendo el mismo número.
+ 1,01110100010 x 2-5
No olvidar el signo de la mantisa!!!
Base del sistema binario
Considerar el signo del exponente

## Slide 23
En nuestro ejemplo 2:
E = XS + p
E = 127 -5 = 122
En binario y con ocho bits:
122D = ‭01111010‬2
3º Paso

## Slide 24
S | EXPONENTE |  |  |  |  |  |  |  | MANTISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 8 bits |  |  |  |  |  |  |  | 23 bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Seguimos ubicando las partes en la plantilla.
En este momento ubicamos el exponente.
32 bits
S = SIGNO: 1 bit
0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 25
Observamos que tenemos 11 bits a la derecha de la coma, es decir que nos faltan 12 bits. Como NO PUEDE HABER BLANCOS EN LA REPRESENTACIÓN, rellenamos el faltante con ceros:
+ 1,01110100010
000000000000
4º Paso
Pero la norma dice que el bit más significativo es IMPLÍCITO. Esto quiere decir que no se representa.
Atención!!!
Ya representamos el signo de la mantisa en el paso anterior.
+ 1,01110100010000000000000

## Slide 26
S | EXPONENTE |  |  |  |  |  |  |  | MANTISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 8 bits |  |  |  |  |  |  |  | 23 bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Finalizamos ubicando la mantisa obtenida.
32 bits
S = SIGNO: 1 bit
0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5º Paso

## Slide 27
Entonces la representación del número
+0,0BA2 H
es
00111101001110100010000000000000