## Slide 1: UNIDAD 4
EJERCICIO 7
PROCESAMIENTO

## Slide 2: Aclaraciones
En los bloques de CPU, Memoria y E/S se incluyen sólo los registros que son relevantes para el ejercicio. Tampoco se incluyen los buses internos que comunican los diferentes registros y unidades de cada bloque. Dirigirse al apunte teórico para obtener gráficos completos de los mismos.
La UNIDAD DE CONTROL, emite MICROCOMANDOS por el BUS DE CONTROL, para realizar cada movimiento de Instrucciones, Direcciones y Datos; ordena LEER y GRABAR, realizar operaciones por medio de la ALU, etc. Estos micro comandos, no se mencionan en este ejemplo. Sí en el Apunte.
No olvidar que en todos los ciclos, AL FINALIZAR LA FASE DE BUSQUEDA SE INCREMENTA EL CP (por lo tanto durante la fase de ejecución de la instrucción actual, el CP contendrá la dirección de la PRÓXIMA instrucción).
Note que, durante la Fase de Ejecución, la DIRECCIÓN DE OPERANDO, contenida en el Registro de Instrucción se carga en el MAR y se transmite por el bus de direcciones hasta el RDM (Registro de Direcciones de Memoria) en Memoria Principal, o el RDE/S (Registro de Direcciones de E/S) , en el bloque de E/S, dependiendo si la dirección es de Memoria Principal o de E/S.

## Slide 3
PASO CERO El Sistema Operativo carga el CP (Contador de Programa) con la DIRECCIÓN DE LA PRIMERA INSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA QUE SE DESEA EJECUTAR

## Slide 4: Fase de búsqueda de la primera instrucción
19
19
Habilita
96FE
96FE
Se busca en memoria el contenido de la dirección indicada por el CP (19).
La dirección de la misma viaja por el bus de direcciones llega al RDM, se habilita la dirección y se lee la instrucción 96FE que está alojada en la dirección 19.
La instrucción es leída y transmitida a la CPU por el bus de datos, quedando temporalmente almacenada en el MBR.

## Slide 5: INCREMENTO DEL CP
Antes de finalizar la Fase de Búsqueda, se INCREMENTA el CP y apunta a la PRÓXIMA INSTRUCCIÓN.
19
96FE
1A
19
96FE

## Slide 6: Fase de ejecución de la primera instrucción
FE
1A
FE
96
FE
Habilita
5
5
5
FE
La primera instrucción es 96FE. El código 96 significa LEER de la dirección “m”, en esta instrucción “m” es la dirección de teclado (FE).
El código de operación 96 se carga en el RI (CODOP) y se decodifica. En este caso, se debe cargar en el Acumulador el dato ingresado por teclado (contenido de la dirección de memoria indicada en la DRO de la instrucción (FE)).
Esta dirección (FE) se carga en el DirOP del RI, de allí pasa al MAR y se transmite por el bus de direcciones al RDE/S, por ser FE la dirección de teclado. El primer dato que se ingresa es el número 5 según el enunciado.
El 5 se almacena en el RID, se transmite por el Bus de Datos, llega al MBR y se almacena en el ACUMULADOR.

## Slide 7: Fase de búsqueda de la segunda instrucción
1A
1A
Habilita
97A1
97A1
Se busca en memoria el contenido de la dirección indicada en el CP (la instrucción 97A1 que está alojada en la dirección 1A).
La dirección de la misma se carga en el MAR. Se transmite por el bus de direcciones. Se accede a la Memoria y se lee la instrucción.
97A1 pasa por el RIM. Se transmite por el Bus de Datos y queda alojada en el MBR.

## Slide 8: INCREMENTO DEL CP
Antes de finalizar la Fase de Búsqueda, se INCREMENTA el CP y apunta a la PRÓXIMA INSTRUCCIÓN.
1B

## Slide 9: Fase de ejecución de la segunda instrucción
A1
1B
A1
Habilita
5
5
5
El código de operación 97 pasa al RI (CODOP) y se decodifica. 97 indica que se debe almacenar en la dirección “m” (m es A1 en este caso) el contenido del Acumulador, es decir, guardar en la dirección de memoria A1 el numero 5 que esta en el acumulador.
La dirección A1 se carga en el DirOP del RI y luego pasa al MAR. Se transmite al RDM por el Bus de Direcciones y se habilita A1.
El contenido del Acumulador (5), pasa al MBR, se transmite por el Bus de Datos al RIM y se GRABA (guarda) en la dirección A1.
97
A1
A1

## Slide 10: Fase de búsqueda de la tercera instrucción
1B
1B
Habilita
96FE
96FE
Se busca en memoria el contenido de la dirección indicada por el CP (1B).
La dirección de la misma viaja por el bus de direcciones llega al RDM, se habilita la dirección y se lee la instrucción 96FE que está alojada en la dirección 1B.
La instrucción es leída y transmitida a la CPU por el bus de datos, quedando temporalmente almacenada en el MBR.

## Slide 11: INCREMENTO DEL CP
Antes de finalizar la Fase de Búsqueda, se INCREMENTA el CP y apunta a la PRÓXIMA INSTRUCCIÓN.
1C

## Slide 12: Fase de ejecución de la tercera instrucción
La tercer instrucción es 96FE. El código 96 significa LEER de la dirección “m”, en esta instrucción “m” es la dirección de teclado (FE).
El código de operación 96 se carga en el RI (CODOP) y se decodifica. En este caso, se debe cargar en el Acumulador el dato ingresado por teclado (contenido de la dirección de memoria indicada en la DRO de la instrucción (FE)).
Esta dirección(FE) se carga en el DirOP del RI, de allí pasa al MAR y se transmite por el bus de direcciones al RDE/S, por ser FE la dirección de teclado. El segundo dato que se ingresa es el número 20 según el enunciado.
El 20 se almacena en el RID, se transmite por el Bus de Datos, llega al MBR y se almacena en el ACUMULADOR.
FE
FE
Habilita
20
20
20
FE
5
96
FE

## Slide 13: Fase de búsqueda de la cuarta instrucción
1C
1C
Habilita
97A2
97A2
Se busca en memoria el contenido de la dirección indicada en el CP (la instrucción 97A2 que está alojada en la dirección 1C).
La dirección de la misma se carga en el MAR. Se transmite por el bus de direcciones. Se accede a la Memoria y se lee la instrucción.
97A2 pasa por el RIM. Se transmite por el Bus de Datos y queda alojada en el MBR.

## Slide 14: INCREMENTO DEL CP
Antes de finalizar la Fase de Búsqueda, se INCREMENTA el CP y apunta a la PRÓXIMA INSTRUCCIÓN.
1D

## Slide 15: Fase de ejecución de la cuarta instrucción
El código de operación 97 pasa al RI (CODOP) y se decodifica. 97 indica que se debe almacenar en la dirección “m” (m es A2 en este caso) el contenido del Acumulador, es decir, guardar en la dirección de memoria A2 el numero 20 que esta en el acumulador.
La dirección A2 se carga en el DirOP y luego pasa al MAR. Se transmite al RDM por el Bus de Direcciones y se habilita A2.
El contenido del Acumulador (20), pasa al MBR, se transmite por el Bus de Datos al RIM y se GRABA (guarda) en la dirección A2.
A2
Habilita
20
20
20
97
A2
A2

## Slide 16: Fase de búsqueda de la quinta instrucción
1D
1D
Habilita
9DA1
9DA1
Se busca en memoria el contenido de la dirección indicada por el CP (1D).
La dirección de la misma viaja por el bus de direcciones llega al RDM, se habilita la dirección y se lee la instrucción 9DA1 que está alojada en la dirección 1D.
La instrucción es leída y transmitida a la CPU por el bus de datos, quedando temporalmente almacenada en el MBR.

## Slide 17: INCREMENTO DEL CP
Antes de finalizar la Fase de Búsqueda, se INCREMENTA el CP y apunta a la PRÓXIMA INSTRUCCIÓN.
1E

## Slide 18: Fase de ejecución de la quinta instrucción
El código de operación 9D pasa al RI (CODOP) y se decodifica. 9D indica que se debe multiplicar el contenido del acumulador por el del indicado en la dirección “m”.
Se debe multiplicar el 20 (que esta en el acumulador) por el 5 que se encuentra almacenado en la dirección de memoria A1, el resultado queda en el acumulador.
La dirección A1 se carga en el DirOP y luego pasa al MAR. Se transmite al RDM por el Bus de Direcciones y se habilita A1. Se lee el 5 que pasa por el RIM, bus de datos, MBR y llega a la ALU que realiza el producto 20 X 5 y deja el resultado almacenado en el Acumulador.
A1
Habilita
5
5
5
100
9D
A1
A1

## Slide 19: Fase de búsqueda de la sexta instrucción
1E
1E
Habilita
97A3
97A3
Se busca en memoria el contenido de la dirección indicada en el CP (la instrucción 97A3 que está alojada en la dirección 1E).
La dirección de la misma se carga en el MAR. Se transmite por el bus de direcciones. Se accede a la Memoria y se lee la instrucción.
97A3 pasa por el RIM. Se transmite por el Bus de Datos y queda alojada en el MBR.

## Slide 20: INCREMENTO DEL CP
Antes de finalizar la Fase de Búsqueda, se INCREMENTA el CP y apunta a la PRÓXIMA INSTRUCCIÓN.
1F
97A3
97A3

## Slide 21: Fase de ejecución de la sexta instrucción
A3
Habilita
100
100
100
El código de operación 97 pasa al RI (CODOP) y se decodifica. 97 indica que se debe almacenar en la dirección “m” (m es A3 en este caso) el contenido del Acumulador, es decir, guardar en la dirección de memoria A3 el numero 100 que esta en el acumulador.
La dirección A3 se carga en el DirOP y luego pasa al MAR. Se transmite al RDM por el Bus de Direcciones y se habilita A3.
El contenido del Acumulador (100), pasa al MBR, se transmite por el Bus de Datos al RIM y se GRABA (guarda) en la dirección A3.
97
A3
A3

## Slide 22: Fase de búsqueda de la séptima instrucción
1F
1F
Habilita
96FE
96FE
Se busca en memoria el contenido de la dirección indicada por el CP (1F).
La dirección de la misma viaja por el bus de direcciones llega al RDM, se habilita la dirección y se lee la instrucción 96FE que está alojada en la dirección 1F.
La instrucción es leída y transmitida a la CPU por el bus de datos, quedando temporalmente almacenada en el MBR.

## Slide 23: INCREMENTO DEL CP
Antes de finalizar la Fase de Búsqueda, se INCREMENTA el CP y apunta a la PRÓXIMA INSTRUCCIÓN.
20

## Slide 24: Fase de ejecución de la séptima instrucción
FE
Habilita
153
153
153
La instrucción es 96FE. El código 96 significa LEER de la dirección “m”, en esta instrucción “m” es la dirección de teclado (FE).
El código de operación 96 se carga en el RI (CODOP) y se decodifica. En este caso, se debe cargar en el Acumulador el dato ingresado por teclado (contenido de la dirección de memoria indicada en la DRO de la instrucción (FE)).
Esta dirección(FE) se carga en el DirOP, de allí pasa al MAR y se transmite por el bus de direcciones al RDE/S, por ser FE la dirección de teclado. El tercer dato que se ingresa es el número 153 según el enunciado.
El 153 se almacena en el RID, se transmite por el Bus de Datos, llega al MBR y se almacena en el ACUMULADOR.
FE
96
FE

## Slide 25: Fase de búsqueda de la octava instrucción
20
20
Habilita
97A4
97A4
Se busca en memoria el contenido de la dirección indicada en el CP (la instrucción 97A4 que está alojada en la dirección 20).
La dirección de la misma se carga en el MAR. Se transmite por el bus de direcciones. Se accede a la Memoria y se lee la instrucción.
97A4 pasa por el RIM. Se transmite por el Bus de Datos y queda alojada en el MBR.

## Slide 26: INCREMENTO DEL CP
Antes de finalizar la Fase de Búsqueda, se INCREMENTA el CP y apunta a la PRÓXIMA INSTRUCCIÓN.
21

## Slide 27: Fase de ejecución de la octava instrucción
Habilita
153
153
153
El código de operación 97 pasa al RI (CODOP) y se decodifica. 97 indica que se debe almacenar en la dirección “m” (m es A4 en este caso) el contenido del Acumulador, es decir, guardar en la dirección de memoria A4 el numero 153 que esta en el acumulador.
La dirección A4 se carga en el DirOP y luego pasa al MAR. Se transmite al RDM por el Bus de Direcciones y se habilita A4.
El contenido del Acumulador (153), pasa al MBR, se transmite por el Bus de Datos al RIM y se GRABA (guarda) en la dirección A4.
A4
97
A4
A4

## Slide 28: Fase de búsqueda de la novena instrucción
21
21
Habilita
9CA3
9CA3
Se busca en memoria el contenido de la dirección indicada en el CP (la instrucción 9CA3 que está alojada en la dirección 21).
La dirección de la misma se carga en el MAR. Se transmite por el bus de direcciones. Se accede a la Memoria y se lee la instrucción.
9CA3 pasa por el RIM. Se transmite por el Bus de Datos y queda alojada en el MBR.

## Slide 29: INCREMENTO DEL CP
Antes de finalizar la Fase de Búsqueda, se INCREMENTA el CP y apunta a la PRÓXIMA INSTRUCCIÓN.
22

## Slide 30: Fase de ejecución de la novena instrucción
El código de operación 9C pasa al RI (CODOP) y se decodifica. 9C indica que se debe restar al contenido del acumulador el valor indicado en la dirección “m”.
“m” es A3 en este caso, es decir, se debe restar al 153 (que esta en el acumulador) el 100 que se encuentra almacenado en la dirección de memoria A3, el resultado queda en el acumulador.
La dirección A3 se carga en el DirOP y luego pasa al MAR. Se transmite al RDM por el Bus de Direcciones y se habilita A3 y se lee su contenido: 100. Pasa por RIM, bus de datos, MBR ingresando a la ALU, donde se realiza la resta de 153 – 100, quedando el resultado 53 en el Acumulador.
A3
Habilita
100
100
100
53
9C
A3
A3

## Slide 31: Fase de búsqueda de la décima instrucción
22
22
Habilita
97A5
97A5
Se busca en memoria el contenido de la dirección indicada en el CP (la instrucción 97A5 que está alojada en la dirección 22).
La dirección de la misma se carga en el MAR. Se transmite por el bus de direcciones. Se accede a la Memoria y se lee la instrucción.
97A5 pasa por el RIM. Se transmite por el Bus de Datos y queda alojada en el MBR.

## Slide 32: INCREMENTO DEL CP
Antes de finalizar la Fase de Búsqueda, se INCREMENTA el CP y apunta a la PRÓXIMA INSTRUCCIÓN.
23

## Slide 33: Fase de ejecución de la décima instrucción
Habilita
53
53
53
El código de operación 97 pasa al RI (CODOP) y se decodifica. 97 indica que se debe almacenar en la dirección “m” (m es A5 en este caso) el contenido del Acumulador, es decir, guardar en la dirección de memoria A5 el numero 53 que esta en el acumulador.
La dirección A5 se carga en el DirOP y luego pasa al MAR. Se transmite al RDM por el Bus de Direcciones y se habilita A5.
El contenido del Acumulador (53), pasa al MBR, se transmite por el Bus de Datos al RIM y se GRABA (GUARDA) en la dirección A5.
A5
97
A5
A5

## Slide 34: Fase de búsqueda de la undécima instrucción
23
23
Habilita
97FF
97FF
Se busca en memoria el contenido de la dirección indicada por el CP (23).
La dirección de la misma viaja por el bus de direcciones llega al RDM, se habilita la dirección y se lee la instrucción 97FF que está alojada en la dirección 23.
La instrucción es leída y transmitida a la CPU por el bus de datos, quedando temporalmente almacenada en el MBR.

## Slide 35: INCREMENTO DEL CP
Antes de finalizar la Fase de Búsqueda, se INCREMENTA el CP y apunta a la PRÓXIMA INSTRUCCIÓN.
24

## Slide 36: Fase de ejecución de la undécima instrucción
El código de operación 97 indica que se debe almacenar en la dirección “m” (m es FF en este caso) el contenido del acumulador, es decir, enviar el número 53 que está en el acumulador al monitor de la PC.
FF
53
Habilita
FF
53
53
97
FF

## Slide 37: Aquí finaliza el ejercicio
Si en la dirección 24 hay otra instrucción del mismo programa, continua el proceso.
Si es el FIN del programa, el Sistema Operativo, selecciona otro programa para ser ejecutado.

## Slide 38: FIN